## Slide 1: SLAM
范娇娇 苟铭浩 吕子尧 张钦圣孔泽隆
2018年5月

## Slide 2: 目录 Contents
1
Slam 背景与应用
2
总体框架
3
图片处理与深度估计
4
特征点描述和追踪
5
点云匹配

## Slide 3: 目录 Contents
1
2
3
4
5
Slam 背景与应用
总体框架
图片处理与深度估计
特征点描述和追踪
点云匹配

## Slide 4: 关于模板的使用说明
点击开始-新增幻灯片的下拉按钮可以看到本PPT所包含的版式。
版式分为有页码版和没有页码版，供使用者选择。其中有页码的版式会自动添加页码。

## Slide 5: 关于模板的使用说明
请在设计菜单卡的下拉列表里可以选择保存当前主题。下次使用时即可在设计菜单中直接调用主题设置。
字体使用的是等线字体，系统升级为WIN10后自动安装。如系统尚未升级可以尝试微软雅黑字体。配色使用的是VI辅助色系。

## Slide 6: 目录 Contents
1
2
3
4
5
Slam 背景与应用
总体框架
图片处理与深度估计
特征点描述和追踪
点云匹配

## Slide 7: ORB-slam

## Slide 8: Threads
Thread: Tracking
Function: Localize the camera and decide when to insert a new keyframe
Features extracted are FAST corners described using ORB
Pose is optimized using motion-only bundle adjustment
Thread: Local mapping
Function: Localize the camera and decide when to insert a new keyframe
Features extracted are FAST corners described using ORB
Pose is optimized using motion-only bundle adjustment

## Slide 9: 纯标题页面标题内容

## Slide 10: Odometry Pipeline
3D-Map
3D-Map
Left
Right
Feature Map
Feature Map
T
T+1
Point Clouds
Point Clouds
ICP
Camera
Calibration

## Slide 11: 目录 Contents
1
2
3
4
5
Slam 背景与应用
总体框架
图片处理与深度估计
特征点描述和追踪
点云匹配

## Slide 12: 图像成像过程（小孔成像模型）
图像物理坐标系（X, Y）
图像像素坐标系（u, v）
相机坐标系（xc, yc, zc）
世界坐标系（xw, yw, zw）
二维图像
成像平面（感光传感器）
三维物体
小孔
（相机光圈）
Notes: 。。。
在这个过程中 一个点的位置在四个坐标系中有四种不同的表示

## Slide 13: 图像间转变关系
图像物理坐标系（X, Y）
相机坐标系（xc, yc, zc）
世界坐标系（xw, yw, zw）
R 旋转矩阵
t 平移矩阵
f
zc
X=f*xc/zc
Y=f*yc/zc
图像物理坐标系（X, Y）
图像像素坐标系（u, v）
u=u0 +X/dX
v=v0 +Y/dY
(u0 , vo ) 光学中心点的像素坐标
dX, dY 单个像素的物理尺寸

## Slide 14: 图像间转变关系
图像物理坐标系（X, Y）
图像像素坐标系（u, v）
相机坐标系（xc, yc, zc）
世界坐标系（xw, yw, zw）
三维=>三维
三维=>二维
二维=>二维
(xc, yc, zc, 1)T =
R t
0 1
(xw, yw, zw, 1)T
坐标系的刚体转换：
f 0 0 0
0 f 0 0
0 0 1 0
zc *(X, Y, 1)T =
(xc, yc, zc, 1)T
基于针孔相机模型的透视投影变换：
图像物理坐标与像素坐标的转换：
1/dX 0 u0
0 1/dY v0
0 0 1
(X, Y, 1)T
(u, v, 1)T =
zc *(u, v, 1)T =
R t
0 1
(xw, yw, zw, 1)T
f/dX 0 u0
0 f/dY v0
0 0 1

## Slide 15: 图像间转变关系
zc *(u, v, 1)T =
R t
0 1
(xw, yw, zw, 1)T
f/dX 0 u0
0 f/dY v0
0 0 1
内参矩阵
外参矩阵
f/dX 0 u0
0 f/dY v0
0 0 1
R t
0 1
内参矩阵可以由张正友法标定得到：

## Slide 16: 相机畸变矫正（Calibration）
上述的图像间转换关系中，相机是理想的小孔成像。这种理想化的相机是没有透镜组的，与实际情况略有出入。为了得到更准确的图像，我们需要矫正透镜组带来的图像畸变。
相机畸变矫正就是利用畸变模型将实际图像（ud ,vd）映射为理想图像（u, v）。
理想图像
枕形畸变图像
桶形畸变图像
u
v
径向畸变
切向畸变

## Slide 17: 高阶多项式畸变模型
设畸变函数为L(r)，其中 r=sqrt(u^2+v^2)，默认畸变中心为(0, 0)。
高阶多项式畸变模型是使用最广泛的畸变模型，这种模型只关注径向畸变。
(ud, vd)T = L(r)*(u, v) T
L(r)的泰勒展开：L(r)=1 + k1*r^2 + k2*r^4 + k3*r^6……
ud = u(1 + k1*r2 + k2*r4 )
vd= v(1 + k1*r2 + k2*r4 )
k1,k2等畸变系数可以通过张氏标定得到。
使用牛顿法求解上列的非线性方程组即可得到(u, v )。
Notes: 此外还有除法模型、鱼眼模型、比例函数模型

## Slide 18: 实际矫正效果
实际图像
理想图像

## Slide 19: 目录 Contents
1
2
3
4
5
Slam 背景与应用
总体框架
图片处理与深度估计
特征点和追踪
点云匹配

## Slide 20: 特征点
Key-point：
该特征点在图像上的位置信息，有些还具有方向、大小等其他信息
Descriptor：
外观相似的特征具有相似的描述子
鲁棒性
实时性（slam提取和匹配占据了slam主要的时间消耗）

## Slide 21: 特征点
Use FAST algorithm to detect features

## Slide 22: Tracking
Kanade–Lucas–Tomasi feature tracker algorithm
to track features

## Slide 23: Inlier Detection
图片不易提取特征
特征点深度偏差大
误匹配
。。。。。出错
筛选可靠的特征点给下一环节

## Slide 24: 目录 Contents
1
说明
2
无页码版式
3
有页码版式
4
图形与配色
5
点云匹配

## Slide 25: 相机在世界坐标系下的位姿如何描述？
1、旋转矩阵R+平移向量t：
相机的位姿R、p又称相机的外参数。相比于不变的内参，外参会随着相机运动发生改变，同时也是SLAM中待估计的目标，代表着机器人的轨迹
2、齐次变换矩阵
3、李群

## Slide 26: 相机在世界坐标系下的位姿如何描述？
3、李群（大写），李代数（小写）
待求：4×4的矩阵，16个自由度？？

## Slide 27: 欲求从n到n+1时刻的齐次变换矩阵
问：我有什么？
1、n时刻的3D特征点points3D1，n+1时刻的3D特征点points3D2
2、n时刻的2D特征点points2D1，n+1时刻的2D特征点points2D2
3、n时刻的2D投影特征点projection（points3D1）
，n+1时刻的2D投影特征点projection（points3D2）
问：我想要什么？
答：从n时刻到n+1时刻相机在世界坐标系下的齐次变换矩阵
问：怎么达到这个目的呢？

## Slide 28: 欲求从n到n+1时刻的齐次变换矩阵T
问：怎么达到这个目的呢？
答：所求T，要使误差最小，有很多种方法评判误差的方法：
For example：
error 1=T* points3D1 - points3D2
error 2=project(T* points3D1) - points2D2
error 3=project(inv(T)* points3D2) - points2D1
error1对应ICP算法，error2和error3对应最小化重投影误差算法（reprojection error）

## Slide 29: 求T方法一：最小化重投影误差
最小化重投影误差error 2=project(T* points3D1) - points2D2
points2D2：n+1时刻的像素坐标，是观测到的投影位置 [u;v;1]
project(T* points3D1)：n+1时刻的3D点按照当前估计的位姿T进行投影得到的位置
算法思想：设定初始值T，得到观测到的投影位置和3D点投影得到的位值之间的误差，之后不断改变T，使得这个误差不断减小到可以接受的范围。

## Slide 30
求T方法二：ICP（interative closest point，迭 代最近点）
3D-Map
3D-Map
Left
Right
Feature Map
Feature Map
T
T+1
Point Clouds
Point Clouds
ICP
ICP:迭代最近点,3D-3D位姿估计问题，并没有出现相机模型，仅考虑两组3D点之间的变换，和相机并没有关系
error 1=T* points3D1 - points3D2

## Slide 31: 谢谢！